DIRETRIZES GERAIS

- Descrição geral do empreendimento

  - Localização e vias de acesso contendo descrição detalhada de como chegar à área e ilustração com mapa;

  - Extensão total da área a ser licenciada (Poligonal Ambiental) e coordenadas dos vértices das Poligonais Ambiental, Útil, de Extração e ANM;

  - Representação em planta das áreas referentes à Poligonal Ambiental, Poligonal Útil, Poligonal de Extração e Poligonal ANM.

- Diagnóstico Ambiental

  - Meio Físico

    - Laudo geológico, contendo:

- Em caráter regional: síntese da litologia, estratigrafia e principais estruturas regionais com apresentação dessas informações em mapa;

- Em caráter local: caracterização geológica da área do empreendimento (poligonal ambiental) e da jazida, abordando aspectos litológicos (composição e grau de alteração das rochas) e estruturais (fraturamentos, falhamentos e tipos de contatos) das rochas ocorrentes através de execução de sondagens/cavas representativas, especificando tipo e espessura de cada camada com demarcação do nível freático, quando este ocorrer;

- Caracterização geomorfológica da área do empreendimento, contemplando a compartimentação do relevo e as formas dominantes, bem como a dinâmica dos processos geomorfológicos;

- Caracterização geotécnica da área do empreendimento, contendo a descrição: dos tipos de solo e classes de uso, da declividade dos terrenos versus estabilidade de taludes e propensão a movimentos de massa, de áreas suscetíveis à erosão e sujeitas à inundação (planície de inundação, travessias e várzeas, solos orgânicos e hidromórficos);

- Caracterização hidrogeológica local identificando os tipos de aquíferos ocorrentes considerando a delimitação das zonas de recarga e descarga, bem como informar a localização dos poços de captação das águas subterrâneas destinados ao abastecimento público ou privado, existentes na área e no entorno, num raio de 500 metros, sujeitos à influência do empreendimento;

- Caracterização de todos os recursos hídricos superficiais (rios, riachos, sangas, lagos, açudes, nascentes, olhos d’água, drenagens, áreas úmidas etc.) existentes na área do empreendimento (Poligonal Ambiental) e seu entorno, num raio de 500 metros, contendo a bacia hidrográfica (DRH/SEMA), sub-bacia e curso d’água mais próximo (inserção do empreendimento na microbacia hidrográfica), dentre outros aspectos. A caracterização deverá estar acompanhada de planta em escala adequada com a devida representação dos recursos hídricos identificados, indicando a direção do fluxo preferencial das águas superficiais;

- Identificação das Áreas de Preservação Permanente (nascentes, banhados, lagos, cursos d’água, topos de morro e outros) conforme legislação vigente (Lei Federal n° 12.651/2012), com documentação fotográfica e representação em planta;

- Exclusivamente para empreendimentos de lavra de areia a céu aberto, fora de recurso hídrico, apresentar os pontos de instalação dos poços de monitoramento do lençol freático de acordo com a norma técnica ABNT NBR n° 15495-1/2009 para a determinação de seu nível médio.

  - Meio Biótico

    - Laudo conclusivo da cobertura vegetal com caracterização da área da Poligonal Ambiental;

    - Em caso de necessidade de supressão de vegetação, apresentar descrição detalhada conforme Anexo I;

    - Quanto à fauna, apresentar descrição conforme Anexo II.

- Plano de Lavra

  - Extensão da área a ser minerada, a qual deve estar contida na Poligonal de Extração, e da área a ser impactada pela mineração, com delimitação em planta;

  - Determinação do volume estimado total do minério, dos estéreis e do solo orgânico, referentes à cava final;

  - Descrição das etapas e cronograma de instalação do projeto;

  - Descrição da mão-de-obra direta empregada em cada uma das fases do empreendimento;

  - Deverá ser informado se haverá tanques combustíveis no local, bem como a sua conformidade de instalação segundo a ABNT NBR n° 17.505/2006 e localização em planta;

  - Descrição do sistema de coleta e tratamento de esgoto;

  - Fonte de abastecimento de água, volume diário e uso desta;

  - Descrição do método de extração aplicado (lavra em cava, lavra em tiras, lavra em encosta ou lavra subterrânea) e das operações unitárias (perfuração, desmonte, carregamento e transporte);

  - Definição dos locais de depósito de minério e estéril, com documentação fotográfica e apresentação em planta;

  - Descrição do ângulo, largura e inclinação da rampa e vias de acesso (da cava ao bota fora e à planta de beneficiamento);

  - Descrição e localização em planta do sistema de drenagem de águas pluviais das frentes de lavra, das pilhas de estéreis e de solo orgânico (quando houver decapeamento e estocagem);

  - Descrição, construção e localização da(s) bacia(s) de sedimentação, periodicidade de limpeza, local de deposição dos sedimentos e corpo receptor do efluente. OBS: a capacidade da bacia deve estar em conformidade com o índice pluviométrico do local, bem como outros fatores pertinentes;

  - Apresentar o Projeto de Estabilidade de Taludes, que deve incluir:

    - As suas características construtivas (altura, berma e inclinação dos taludes), em conformidade com as propriedades geomecânicas e geotécnicas do maciço rochoso e do solo, bem como o fator de segurança aplicado para as condições operacionais do empreendimento;

    - Os sistemas de drenagem superficial e de dissipação;

    - As técnicas empregadas para a estabilização da vegetação, quando em fase de recuperação;

    - As técnicas de monitoramento e contenção dos taludes.

  - Descrição dos equipamentos utilizados na operação de lavra e a compatibilidade de uso destes com o projeto geométrico da cava;

  - Instruções para apresentação da estimativa da Cava Final:

- Estudo geotécnico da configuração da cava final, em conformidade com o uso futuro proposto, contemplando: altura e inclinação de bancada, largura e inclinação de berma e ângulo global;

- Perfis longitudinais e transversais, com identificação das cotas de arrasamento, as alturas e inclinações dos taludes e largura das bancadas;

- Definição e identificação das cotas limites (inferior e superior) da cava final, devidamente representadas em planta planialtimétrica em escala compatível com as dimensões da área e georreferenciadas, conforme item 8.4;

OBS: Os taludes remanescentes de cada bancada de extração de rocha para uso imediato na construção civil (exceto saibro, arenito e areia em cava), quando estas alcançarem o limite autorizado para a lavra ou planejado para a extração mineral, não poderão ter altura vertical superior a 12 (doze) metros, com variação máxima de 25%.

- O Projeto das Pilhas de Estéril finais deverá estar em conformidade com a ABNT NBR n° 13.029/2006, com a localização em planta.

  - Plano de Fechamento de Mina, que deve conter:

- Previsão de uso das instalações, edificações e equipamentos após desativação do empreendimento;

- Plano de recuperação/recomposição e revegetação;

- Perspectiva de uso futuro da área a ser desonerada;

- Plano de monitoramento de passivos.

- Desmonte de rocha

  - Em caso de desmonte com uso de explosivos, apresentar plano de fogo em conformidade com o Anexo IV, bem como de croqui de amarração;

  - Deverá ser informado se o desmonte será efetuado por empresa terceirizada;

  - O plano de fogo deve ser assinado por profissional habilitado e deve ser acompanhado de ART de projeto e execução;

  - Localização do paiol e estruturas de segurança que serão implantadas, quando houver;

  - Metodologia aplicada para desmonte secundário e, caso sejam utilizados explosivos para este fim, deve-se informar o plano de fogo correspondente;

  - Número de desmontes planejados por mês;

  - Em caso de desmonte mecânico, informar o método de operação.

- Beneficiamento (aplicável apenas nos casos em que a Planta de Beneficiamento ESTÁ INSERIDA na Poligonal Ambiental da área de extração)

  - Detalhamento dos circuitos e fluxogramas do beneficiamento;

  - Descrição dos equipamentos e capacidade produtiva;

  - Fontes de abastecimento de água e aplicação nos circuitos, com especificação qualitativa e quantitativa;

  - Produção da planta durante o período de vigência da licença, tipos de produtos (bem mineral beneficiado) e quantidades/mês;

  - Descrição dos rejeitos gerados e deposição do material, formas e descrição dos locais de estocagem (n° de pilhas e dimensões, pátios de estocagem e estruturas de contenção);

  - Descrição e localização em planta do sistema de drenagem de águas pluviais da área de beneficiamento, contemplando todas as estruturas que a compõem;

  - Descrição, construção e localização da(s) bacia(s) de sedimentação, periodicidade de limpeza, local de deposição dos sedimentos e corpo receptor do efluente;

  - Descrição das etapas e cronograma de instalação do projeto.

- Avaliação dos Impactos Ambientais

Caracterização dos impactos ambientais gerados nos diferentes ecossistemas, impactos decorrentes das diferentes fases do projeto em decorrência das atividades realizadas no empreendimento. Considerar os aspectos mínimos abaixo relacionados.

  - Descrição dos impactos ambientais no meio biótico e meio físico decorrentes das diferentes fases do projeto;

  - Alterações da qualidade das águas, das propriedades físico-químicas considerando a atividade e também possível emissão de contaminantes;

  - Emissão de gases, particulados e ruídos;

  - Alterações da fauna e flora;

  - Impactos culturais, paisagísticos e outros;

  - Apresentação de quadro-síntese dos impactos do empreendimento (Quadro 01) conforme Anexo III.

- Prognóstico de implantação das medidas de controle, mitigadoras e compensatórias

  - Descrição das medidas a serem tomadas para a proteção das áreas definidas e identificadas na Poligonal Ambiental;

  - Detalhamento e cronograma de implantação das medidas mitigadoras e compensatórias a serem implantadas;

  - Recuperação das áreas degradadas;

  - Medidas de controle da erosão;

  - Medidas de mitigação dos impactos ambientais gerados;

  - Plano de Monitoramento ambiental contemplando:

    - Sistema de controle de poeira nos distintos pontos da operação;

    - Plano de monitoramento do desmonte com uso de explosivos (quando houver);

    - Identificação dos níveis de ruído e enquadramento de acordo com a legislação vigente;

    - Geração, tratamento e destinação dos efluentes.

  - Descrição detalhada de todos os poluentes gerados pelo empreendimento;

  - Plano de gestão de resíduos.

- Documentação Cartográfica

A série de documentos cartográficos é parte do escopo básico do RCA/PCA. Os documentos devem ser apresentados em escala compatível com as dimensões da área requerida e seu entorno, georreferenciados e balizados com coordenadas geográficas expressas em graus decimais, Datum SIRGAS2000, podendo o empreendedor utilizar detalhamento maior do que o requerido. Os documentos devem ser assinados pelo respectivo responsável técnico.

Todos os mapas e plantas devem apresentar as delimitações das Poligonais Ambiental, Útil, de Extração e ANM, exceto o mapa topográfico de situação regional, que pode conter somente a delimitação da Poligonal Ambiental, em razão de sua escala.

  - Mapa topográfico de situação regional do empreendimento, em escala mínima 1:10.000, contendo a delimitação da Poligonal Ambiental, vias de acesso, recursos hídricos, formações florestais e unidades de conservação;

  - Mapa topográfico da Poligonal Ambiental, em escala mínima 1:2.000, contendo os diversos tipos de ecossistemas ou formações florestais, bem como os espécimes ameaçados de extinção, os recursos naturais existentes (nascentes, banhados, lagos, açudes, cursos d’água etc.) e suas respectivas APPs;

  - Mapa topográfico geológico da Área de Influência Indireta, em escala mínima 1:10.000, contendo todas as unidades litoestratigráficas;

  - Planta planialtimétrica de detalhe, em escala mínima 1:2.000, com curvas de nível a cada metro, com todos os elementos da superfície do terreno, contemplando a direção e os limites do avanço de lavra, local de deposição do minério, do estéril e do solo vegetal, planta de beneficiamento, áreas de servidão, recursos hídricos superficiais (nascentes, cursos d’água, lagos, açudes), limites físicos do terreno (cercas, muros), edificações, poços e Áreas de Preservação Permanente;

  - Planta planialtimétrica de configuração final do empreendimento, em escala mínima 1:2.000, contendo conformação dos taludes finais, vegetação a ser implantada e demais itens pertinentes à recuperação da área, com perfis representativos.

- Anexos

  - Requerimento assinado por responsável legal, solicitando a licença ambiental;

  - Documento de identificação com foto do responsável legal que assina o requerimento;

  - Procurador, procuração e documento de identificação com foto;

  - Matrícula do imóvel atualizada em 30 dias e completa, incluindo a autorização de uso da área para o empreendimento em questão, conforme o caso;

  - Contrato Social devidamente registrado (Pessoa Jurídica);

  - Certidão de zoneamento e certidão de viabilidade, emitidas pelo departamento de planejamento urbano da prefeitura municipal;

  - Comprovante de requerimento junto à ANM (Agência Nacional de Mineração);

  - Comprovante de inscrição da área de uso rural objeto do licenciamento no Cadastro Ambiental Rural (CAR), se for o caso;

  - Cronograma físico: descrição clara e objetiva de cada etapa dos serviços a serem executados. Deverá conter o período/data previsto para o início e o término de cada etapa, ao longo do tempo de duração total da obra/atividade, incluindo as medidas ambientais previstas.

  - Relatório fotográfico e ilustrativo: relatório descritivo e fotográfico, representativo da área, com foco nos elementos ambientalmente relevantes que demonstrem a atual situação do local do empreendimento;

  - Anotações de Responsabilidade Técnica de todos os profissionais, relativas à elaboração e execução do projeto, cada qual com sua atividade técnica pertinente;

  - Comprovante de pagamento da taxa dos serviços de licenciamento ambiental. A taxa deve ser solicitada para o endereço de e-mail meioambiente@portao.rs.gov.br.

ANEXO I

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO QUALI-QUANTITATIVO DA COBERTURA VEGETAL APLICÁVEL PARA CASOS DE SUPRESSÃO

- Inventário Florestal para Supressão de Vegetação conforme Diretrizes FEPAM: http://ww3.fepam.rs.gov.br/central/diretrizes/LF124_InventarioFlorestalParasupressao_v44.pdf;

- A solicitação de licenciamento florestal deverá ser feita, obrigatoriamente, por meio do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR);

- A supressão de vegetação nativa deverá ser compensada nos termos da Instrução Normativa SEMA nº 01/2018.

ANEXO II

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DESCRITIVO DA FAUNA LOCAL

- Metodologia utilizada, incluindo período de amostragem (data, turno etc.), esforço amostral (duração do esforço empregado por método citado), condições meteorológicas e equipamentos (tipo, quantidade, tempo de exposição etc.), caso utilizados. Em caso de consulta à população local, informar o número de entrevistados e apresentar cópia/detalhamento do questionário aplicado;

- Levantamento da fauna ocorrente na área do empreendimento;

- Identificação das espécies ameaçadas de extinção;

- Identificação/descrição dos locais de reprodução, alimentação e dessedentação da fauna, levando em consideração também os aspectos de sazonalidade;

- Identificação/descrição dos corredores ecológicos ocorrentes na gleba e no seu entorno;

- Parecer técnico conclusivo a respeito do impacto esperado sobre a fauna silvestre considerando a implantação do empreendimento dentro dos moldes propostos;

- Bibliografia consultada.

ANEXO III

QUADRO-SÍNTESE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Conforme orientação expressa nos parâmetros abaixo descritos, preencher o quadro-síntese a fim de relacionar a cada impacto a sua respectiva medida mitigadora ou compensatória.

Impacto: Indicar o impacto gerado pelo empreendimento conforme o meio afetado (biótico e físico).

Fase: Indicar a etapa correspondente à ocorrência do impacto, considerando Instalação a etapa de implementação das instalações do empreendimento correspondente à fase de LI e Operação a etapa de operação do empreendimento correspondente à LO.

Tipo: Indicar se o impacto é direto, decorrente diretamente das atividades/ações do empreendimento, ou indireto, não resultante diretamente das atividades/ações do empreendimento. O impacto indireto ocorre a alguma distância da área do empreendimento ou a partir do desencadeamento de causas e efeitos do empreendimento.

Reversibilidade: Indicar se o impacto é reversível, isto é, deixa de existir, imediatamente, ou durante certo intervalo de tempo, a partir da eliminação de sua(s) causa(s), parcialmente reversível, sendo amenizado após a eliminação da causa e não retornando à condição anterior, ou irreversível, persistindo mesmo com a eliminação de sua(s) causa(s).

Medidas compensatórias/mitigatórias: Indicar as medidas compensatórias e/ou mitigatórias propostas.

Quadro 01: Quadro-síntese dos impactos gerados pelo empreendimento.

| Meio | Fase | Impacto | Tipo | Reversibilidade | Medidas compensatórias/mitigatórias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biótico | Instalação |  |  |  |  |
|  | Operação |  |  |  |  |
| Físico | Instalação |  |  |  |  |
|  | Operação |  |  |  |  |

(-) Não foi identificado impacto para essa fase do empreendimento.

ANEXO IV

QUADRO-SÍNTESE DOS PARÂMETROS DE PERFURAÇÃO E EXPLOSIVOS RELACIONADOS AO PLANO DE FOGO

Quadro 02: Parâmetros de perfuração e explosivos relacionados ao Plano de Fogo.

| Perfuração | Material 1 | Material 2 |
| --- | --- | --- |
| Malha (ExA) (mxm) |  |  |
| E = Espaçamento (m) |  |  |
| A = Afastamento (m) |  |  |
| Altura bancada (m) |  |  |
| Profundidade perfurada (m) |  |  |
| Total de furos |  |  |
| Profundidade média (m) |  |  |
| Subfuração média |  |  |
| Diâmetro dos Furos | cm |  |  |
|  | Pol |  |  |
| Inclinação dos furos |  |  |
| Volume teórico deslocado (m³) |  |  |
| Explosivos | 1 | 2 |
| Tipo de Explosivo |  |  |
| Tipo de Acessórios |  |  |
| Total geral de explosivos (Kg) |  |
| Razão de carregamento (kg/m³) |  |
| Carga máxima por espera (Kg) |  |
| Retardos | Tempo |  |
|  | Quantidade |  |
| Método de iniciação |  |
| Tampão (m) |  |
| Material de tamponamento |  |